TRIOMATIC AUTOMATISCH STRO-INSTROOISYSTEEM

Na het automatisch voeren met de Triomatic komt Trioliet op de Eurotier 2008 met het automatisch stro instrooien..

Het automatisch voersysteem Triomatic is uitgebreid met de mogelijkheid om stro in te strooien in ligboxen en grupstallen.

Op de momenten dat de voerrobot niet bezig is met het voeren, kan deze ingezet worden voor het instrooien. Het stro kan eenvoudig via een van de aanvoerbodems aangevoerd worden. Het Trioliet snijsysteem snijdt het stro in de juiste plakdikte en de doseerwals werpt het stro op de dwarsafvoerband. Via een opvoerband komt het stro in de voerrobot. Tot hier is het proces identiek aan het voeren met de voerrobot. Na het laden beweegt de voerrobot zich via het hangbaan/rail systeem richting de boxen. In de praktijk wordt veelal gewerkt met 1 of meerdere carrousels om de rails boven de ligboxen te bereiken. Om de hoogteverschillen te overwinnen bestaat er de mogelijkheid om een extra aandrijfmotor te monteren op de voerrobot. Boven de boxen aangekomen doseert de robot het stro gelijkmatig en exact in de ligboxen. Middels de procescomputer krijgt de robot instructies op welke plekken het stro in de box gedoseerd dient te worden.

De voordelen van een automatisch stro-instrooisysteem op een rij:

Arbeidsbesparing

- In vergelijking met stroblazers op voermengwagens hoeft u nu enkel de aanvoerbodem te vullen met stro. Dit kan beperkt blijven tot 1 keer per twee weken of nog minder vaak. In geval van twee keer in de week instrooien wordt op een gemiddeld bedrijf al gauw anderhalf uur in de week bespaart. Per jaar wordt derhalve Euro 2.000,- aan arbeidskosten bespaart.

- In vergelijking met het met de hand instrooien van de ligboxen wordt op een gemiddeld bedrijf, bij tweemaal in de week instrooien, al gauw 5 uur in de week bespaart. Op jaarbasis praten we over Euro 6.500,- aan arbeidskosten.

Economische voordelen

- In combinatie met het automatisch voersysteem Triomatic is de meerprijs voor een gemiddeld bedrijf circa Euro 15.000,- In vergelijking met andere stro-instrooisystemen (aanschafprijs + tractorkosten) is dit een besparing van ca. Euro 25.000,-.

- Energiekostenbesparing; in vergelijking met de stroblazer op de voermengwagen en bij twee keer in de week instrooien wordt op een gemiddeld bedrijf al Euro 1.350,- aan energiekosten bespaart. De Triomatic stro-instrooiunit verbruikt gemiddeld 2x10 KWh = Euro 3,- in de week en de stroblazer verbruikt wekelijks Euro 29,- aan diesel.

- Doordat het stro door het Trioliet snijsysteem gesneden wordt op de juiste lengte wordt er jaarlijks ca. 10% bespaart op de strokosten. Op een gemiddeld bedrijf bespaart men hierdoor jaarlijks ca. Euro 625,- aan strokosten.

Gezondheidsaspecten en veiligheid

- Minimale stofontwikkeling. Doordat het stro geneden wordt in de voerkeuken en losjes uitgedoseerd wordt in de ligboxen is er nauwelijks stofontwikkeling. Dit komt de gezondheid van mens en dier ten goede.

- Minder lawaai/geluidsoverlast in de stal ten opzichte van het stro inblazen.

- Hogere veiligheid doordat de toevallig aanwezige stenen in het stro niet gelanceerd worden zoals bij de stroblazers het geval is.

- Exacte uitdosering, waardoor in de juiste ligboxen de exacte hoeveelheid stro ligt.

TRIOLIET MULLOS BV

Hinmanweg 19

NL-7575 BE Oldenzaal

www.trioliet.nl

EUROTIER 2008: Hal 27 StandNr. C 27